## Slide 1: Efficacité énergétique: BREF's
Abdellatif Touzani

## Slide 2: Plan
Techniques d'efficacité énergétique des systèmes de production.
Combustion
Systèmes à vapeur
Récupération de chaleur et refroidissement
Cogénération
Alimentation électrique
Sous-systèmes entraînés par moteur électrique
Systèmes d’air comprimé
Systèmes de pompage
Systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
Éclairage

## Slide 3: 1- Combustion
Les différents types de combustion
Stœchiométrique : complète sans excès d’air
Oxydante : complète en excès d’air
Réductrice : incomplète en défaut d’air
Mi-oxydante : incomplète en excès d’air
Mi-réductrice : : incomplète en défaut d’air avec présence d’oxygène dans les fumées
Oxydo-réductrice : incomplète sans excès ni défaut d’air

## Slide 4
combustible
C
H2
S
air
O2
N2
fumées
CO2
H2O
SO2
N2
Va
Vfn
Complète sans excès ni défaut d’air
Combustion stœchiométrique

## Slide 5
combustible
C
H2
S
air
O2
N2
fumées
CO2
H2O
SO2
N2
Va
Vfn
O2
N2
O2
N2
Vea
Vea
Complète en excès d’air
Combustion oxydante

## Slide 6
combustible
C
H2
S
air
O2
N2
fumées
CO2
H2O
N2
Vfn
C
CO
H2
SO2
S
Va
Vda
Incomplète en défaut d’air
Combustion réductrice

## Slide 8: Réduction de la température des gaz de combustion
Une option pour réduire les déperditions de chaleur possibles dans un procédé de combustion consiste à réduire la température des gaz de combustion sortant de la cheminée, ce qui peut être obtenu comme suit :
  Augmentation du transfert de chaleur vers le procédé (installation de turbulateurs ou d’autres dispositifs qui favorisent la turbulence des fluides et augmente l'efficacité des échanges thermiques), ou agrandissement des surfaces de transfert de chaleur;
  Récupération de chaleur avec l’association d’un procédé supplémentaire (par exemple génération de vapeur en utilisant des économiseurs) pour récupérer la chaleur perdue dans les gaz de combustion;
  Installation d’un préchauffeur d’air (ou d’eau) ou préchauffage du combustible par échange de chaleur avec les gaz de combustion.
  Nettoyage des surfaces de transfert de chaleur qui sont recouvertes de cendres ou de particules carbonées, afin de conserver une efficacité élevée pour le transfert de chaleur. Le nettoyage des surfaces de transfert de chaleur dans la zone de combustion est généralement effectué au cours des arrêts pour inspection et maintenance.

## Slide 9: Installation d’un préchauffeur d’air ou d’eau
En plus d’un économiseur , un préchauffeur d’air peut également être installé. Le préchauffeur d’air réchauffe l’air qui alimente le brûleur. Les gaz de combustion sont davantage refroidis, car l’air est souvent à température ambiante. En règle générale, pour chaque diminution de 20 °C de la température des gaz de combustion, on obtient une augmentation du rendement de 1 %.
Une manière moins efficace mais plus simple d’assurer le préchauffage consiste à installer l’entrée d’air du brûleur sur le plafond de la chaufferie. En règle générale, l’air y est souvent de 10 à 20 °C plus chaud par rapport à la température extérieure. Il est ainsi possible de compenser en partie les pertes d’efficacité.

## Slide 10: Réduction du débit massique des gaz brûlés par une réduction de l'excès d’air
Il est possible de minimiser l’excès d’air en ajustant le débit d’air proportionnellement au débit de combustible. Cette opération est fortement facilitée par la mesure automatisée de la teneur en oxygène des gaz de combustion. En fonction de la rapidité de fluctuation de la demande thermique du procédé, l’excès d’air peut être réglé manuellement ou régulé automatiquement. Un niveau d’air insuffisant entraîne l’extinction de la flamme, puis son réallumage et un retour de flamme provoquant des dégâts sur l’installation. Pour des raisons de sécurité, il doit donc toujours y avoir une certaine quantité d’air en excès présente (en règle générale de 1 à 2 % pour les combustibles gazeux et de 10 % pour les combustibles liquides).

## Slide 11: Réduction des pertes de chaleur grâce à l’isolation
Les déperditions de chaleur par les parois du système de combustion sont déterminées par la surface exposée et l’épaisseur de l’isolation. Une épaisseur d’isolation optimale eu égard à la consommation d’énergie et aux aspects économiques (prix du combustible et de l'isolant) doit être trouvée au cas par cas. Toutefois, les matériaux d’isolation peuvent progressivement se détériorer et doivent être remplacés après une inspection dans le cadre des programmes de maintenance. Certaines techniques faisant appel à l’imagerie infrarouge (caméra ou thermomètre) sont pratiques pour identifier à partir de l’extérieur et alors que l’installation de combustion est en exploitation, les zones dans lesquelles l’isolation est endommagée, afin d’en prévoir la réparation au cours d’un arrêt.

## Slide 12: Réduction des pertes de chaleur par les ouvertures du four
Les déperditions de chaleur par rayonnement peuvent se produire par les ouvertures des fours (chargement/déchargement). Les ouvertures sont, entre autres, les trappes d’évacuation et les cheminées, les trous de regard permettant de vérifier visuellement le procédé, les portes laissées partiellement ouvertes pour s’adapter à une tâche surdimensionnée, le chargement et le déchargement des matières et/ou des combustibles, etc.

## Slide 13: 2- Systèmes à vapeur
Préchauffage de l’eau d’alimentation
Prévention et élimination des dépôts de tartre sur les surfaces de transfert de chaleur
Le gaspillage de combustible dû à la présence de tartre sur la chaudière peut être de 2 % pour les chaudières à tubes d’eau et atteindre jusqu’à 5 % pour les chaudières à tubes de fumées.

## Slide 14: 2- Systèmes à vapeur
Minimisation des purges de la chaudière
Robinets de déconcentration continue
toute chaudière avec un système de purge en continu dont le taux excède 5% du régime de production de vapeur constitue une bonne opportunité de récupération de l’énergie des purges.
Économies d’énergie potentielles relatif à la récupération de l’énergie des purges |  |  |  |  | 
Taux de purge, | Énergie récupérable * (kW) |  |  |  | 
% de l’eau d’alimentation | Pression d’opération de la chaudière (psig) |  |  |  | 
 | 3,4 | 6,9 | 10,3 | 17,2 | 20,7
2 | 147 | 164 | 179 | 211 | 211
4 | 293 | 325 | 358 | 422 | 422
6 | 422 | 489 | 551 | 618 | 651
8 | 554 | 651 | 715 | 847 | 879
10 | 715 | 815 | 911 | 1043 | 1076
20 | 1433 | 1629 | 1823 | 2084 | 2148

## Slide 15
Revaporisation des purges chaudière

## Slide 16: 2- Systèmes à vapeur
Minimisation des pertes dues aux cycles courts des chaudières
Optimisation des systèmes de distribution de vapeur
Installation de plaques d’isolation amovibles sur les vannes et les raccords

## Slide 17: 2- Systèmes à vapeur
Mise en place d’un programme de contrôle et de réparation pour les purgeurs de vapeur
Collecte et retour du condensat à la chaudière pour réemploi

## Slide 18: 2- Systèmes à vapeur
Réemploi de la vapeur de détente
Collecte de la vapeur de détente dans les tuyauteries de condensat
La vapeur de détente peut être évacuée vers un réservoir de détente installé en un point approprié sur la canalisation de retour

## Slide 19: 3- Récupération de chaleur et refroidissement
Échangeurs de chaleur

## Slide 21: 3- Récupération de chaleur et refroidissement
Pompes à chaleur (y compris recompression mécanique de la vapeur (MVR)
Digramme de pompe à chaleur à compression

## Slide 22: 3- Récupération de chaleur et refroidissement
Pompes à chaleur (y compris recompression mécanique de la vapeur (MVR)
Principe de la Recompression mécanique de la vapeur

## Slide 23
Combustible
141
Electricité
Chaleur
Pertes
35
50
52
4
56
Pertes
totales
87
54
Centrale
électrique
n = 40%
Chaudière
n = 93%
Filière traditionnelle
Combustible
100
Système
de
cogénération
n = 85%
Electricité
Chaleur
Pertes
35
50
15
Filière cogénération
4- Cogénération

## Slide 24: 5- Alimentation électrique
Correction du facteur de puissance
Harmoniques
Optimisation de l’approvisionnement
Prévoir de mettre en place tous les équipements grands consommateurs d’électricité à proximité immédiate des transformateurs d’alimentation.
Vérifier le câblage sur tous les sites et le surdimensionner si nécessaire.
Les harmoniques peuvent entraîner : un déclenchement intempestif des disjoncteurs, un dysfonctionnement des systèmes d'alimentation, des problèmes de mesure, des dysfonctionnements des ordinateurs et des problèmes de surtension.

## Slide 25: 5- Alimentation électrique
Management de l’efficacité énergétique des transformateurs
Les pertes sont classées en deux types principaux :
- les pertes dans les composants de fer: 0,2 à 0,5 % de la puissance nominale
- les pertes dans les composants cuivre: 1 à 3 % de la puissance nominale
Si la charge est supérieure à 75 %, il faut reconsidérer la puissance du transformateur et envisager une augmentation de sa puissance;
A l’inverse, si la charge est inférieure à 40 %, il faut reconsidérer la puissance du transformateur et envisager une réduction de sa puissance.

## Slide 26: 6- Sous-systèmes entraînés par moteur électrique
Moteurs à haut rendement
Dimensionnement correct
Les moteurs sont classés selon leur rendement:
IE1 : Rendement standard
IE2 : Rendement haut niveau
IE3 : Rendement premium
Moteurs largement surdimensionnés et sous-chargés : les remplacer dès la première occasion telle qu'un arrêt d'installation programmé, par des modèles de rendement plus élevé, qui seront correctement dimensionnés.
Moteurs moyennement surdimensionnés et sous-chargés : les remplacer à la prochaine panne par des modèles de rendement plus élevé et correctement dimensionnés.
Moteurs correctement dimensionnés mais d'un rendement standard : les remplacer à la prochaine panne par des modèles à haut rendement.

## Slide 27: 6- Sous-systèmes entraînés par moteur électrique
Variateurs de vitesse

## Slide 28: 6- Sous-systèmes entraînés par moteur électrique
Pertes dans les transmissions
  Chaque fois que cela est possible, préférer des courroies synchrones aux courroies trapézoïdales.
Courroie synchrone courroies trapézoïdales

## Slide 29: 7- Systèmes d’air comprimé
Le coût énergétique de l’air comprimé est exprimé en termes de consommation énergétique spécifique (SEC) en Wh/Nm3 . Pour une installation dimensionnée correctement et bien gérée, fonctionnant à un débit nominal et à une pression de 7 bars, il est possible de prendre comme référence ce qui suit :
85 Wh/Nm3 < SEC < 130 Wh/Nm3

## Slide 30: 7- Systèmes d’air comprimé
Conception du système
Entraînements à vitesse variable
Récupération de chaleur
Réduction des fuites des systèmes d’air comprimé
Maintenance des filtres
Alimentation des compresseurs avec de l’air frais extérieur
Optimisation du niveau de pression
Stockage de l’air comprimé à proximité des utilisations à forte fluctuation

## Slide 31: 8- Systèmes de pompage
Inventaire et évaluation des systèmes de pompage
Choix des pompes
Réseau de canalisation
Maintenance
Contrôle et régulation du système de pompage
La première étape pour identifier les mesures possibles d’économie d’énergie et optimiser un système de pompage consiste à établir un inventaire des systèmes de pompage de l’installation et à repérer leurs principales caractéristiques de fonctionnement.
Le surdimensionnement des pompes à lui seul représente la plus grande source de gaspillage d’énergie.

## Slide 32: 9- Systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
Chauffage et refroidissement des locaux
Les économies d’énergie peuvent être réalisées de deux façons :
réduction des besoins en chauffage/refroidissement par :
  isolation des bâtiments,
  pose de vitrage efficace,
  réduction des infiltrations d’air,
  fermeture automatique des portes,
  baisse des réglages de la température pendant les périodes de non production (régulation programmable)
  - baisse des points de consigne,
amélioration de l’efficacité des systèmes de chauffage par :
  - récupération ou utilisation de la chaleur perdue
  - pompes à chaleur,

## Slide 33: 9- Systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
Ventilation

## Slide 34: 10- Éclairage

## Slide 35: 10- Éclairage
Les détecteurs de présence
La variation du niveau d’éclairement
La gestion centralisée de l’éclairage

## Slide 36: 10- Éclairage
Les puits de lumière
Flux de lumière | Surface éclairée | 
Conduit de diam. 800 | 40 m2 | se substitue à 13 tubes néon*
Conduit de diam. 600 | 27 m2 | se substitue à 6 tubes néon*